## Slide 1: Ciência de Dados para a previsão da qualidade em um Processo de Mineração
Apresentado por: Aldino Normelio Brun Polo

## Slide 2: Contexto do Projeto
Desafio: A variabilidade da qualidade do concentrado de minério em um processo de flotação na indústria de mineração.
Oportunidade: Utilizar os dados do processo disponíveis para desenvolver modelos preditivos que a ajudem a identificar a qualidade do minério.

## Slide 3: Objetivos
Desenvolver um modelo para prever a qualidade do concentrado de minério.
Analisar os dados para encontrar insights.
Melhorar o processo de flotação do minério.
Reduzir custos no processo de flotação do minério.

## Slide 4: Os Dados Analisados
Na documentação dos dados temos:
Coluna date: período de coleta dos dados (março/2017 – setembro/2017).
Colunas % Iron Feed e % Silica Feed: medidas de qualidade da polpa de minério de ferro antes de ser alimentada na planta de flotação.
Colunas Starch Flow, Amina Flow, Ore Pulp Flow, Ore Pulp pH e Ore Pulp Density: as variáveis ​​mais importantes que impactam na qualidade do minério no final do processo.

## Slide 5: Os Dados Analisados
Na documentação dos dados temos:
Colunas Flotation Column 01 Air Flow até Flotation Column 07 Air Flow e Flotation Column 01 Level até Flotation Column 07 Level: os dados do processo (nível e fluxo de ar dentro das colunas de flotação).
Colunas % Iron Concentrate e % Silica Concentrate: medição final, realizada em laboratório, da qualidade da polpa de minério de ferro do laboratório.
Coluna % Silica Concentrate: variável objetivo.

## Slide 6: Os Dados Analisados
Desafios com os dados:
Dados faltantes ou ruídos;
Grande volume de dados;
Períodos faltantes na série temporal dos dados.

## Slide 7: Conhecendo os dados
Dimensões do conjunto de dados:
  Linhas: 737453
  Colunas: 24
Não há valores ausentes no conjunto de dados.
Todas as colunas são do tipo numérica, com exceção da coluna date que é do tipo timestamp (marca temporal).
Alguns períodos estavam faltando na série temporal, esses períodos foram preenchidos utilizando a técnica de interpolação linear.

## Slide 8: Análise Exploratória dos Dados
Algumas análises serão mostradas apenas para a variável objetivo (% Silica Concentrate).
Análises estatísticas no conjunto de dados: resumo estatístico, correlação de Pearson e presença de outliers.
Para série temporal da variável % Silica Concentrate foram feitas as seguintes análises: análise de tendência, análise de sazonalidade e análise visual da estacionariedade.

## Slide 9: Resumo estatístico
 | % Silica Concentrate
Contagem | 737453
Média | 2,33
Desvio padrão | 1,13
Valor mínimo | 0,60
1º quartil (25%) | 1,44
2º quartil (50% - mediana) | 2,00
3º quartil (75%) | 3,01
Valor máximo | 5,53

## Slide 10
Correlação de Pearson para as variáveis numéricas
Selecionou-se a correlação de Pearson, porque é interessante para quantificar a força e a direção de uma relação linear entre variáveis numéricas.

## Slide 11: Boxplot para a variável objetivo
Apesar de notarmos outliers , não foram feitas remoção dos mesmos, pois serão considerados que podem ocorrem e não como erros de coleta, então podem influenciar no processo.

## Slide 12: Análise de série temporal da variável objetivo
Considerações:
Alguns períodos estavam faltando na série temporal e para correção foi utilizado o método de interpolação linear.
A série temporal foi ajustada para uma periodicidade de dados horária.

## Slide 13: Análise de tendência da variável objetivo
Para a análise de tendência utilizou-se Teste de Mann-Kendall, onde confirmou-se a hipótese nula, ou seja, p = 0 sendo menor que α = 0,05. Assim, pode-se inferir que não há tendência na série temporal da variável % Silica Concentrate.

## Slide 14: Análise de sazonalidade da variável objetivo
Pela análise gráfica, não é possível notar uma sazonalidade clara.

## Slide 15: Estacionariedade da variável objetivo
Pela análise do gráfico, infere-se que a variável % Silica Concentrate apresenta estacionariedade.

## Slide 16: Abordagem para os modelos
Modelos utilizados
Séries Temporais:
  NeuralProphet
  Prophet
Modelos de Regressão:
  XGBoost (XGBRegressor)
  Redes Neurais LSTM

## Slide 17: Considerações sobre a construção dos modelos
Construiu-se 4 modelos para os métodos de regressão e 5 modelos para os métodos de série temporal da seguinte forma:
  Utilizando todas as variáveis de entrada para prever a variável objetivo (% Silica Concentrate);
  Utilizando todas as variáveis de entrada, com exceção da variável % Iron Concentrate, para prever a variável objetivo (% Silica Concentrate);
  Selecionando as variáveis de entrada correlação de Pearson, com exceção da variável % Iron Concentrate, para prever a variável objetivo (% Silica Concentrate);
  Selecionando as variáveis de entrada correlação de Pearson para prever a variável objetivo (% Silica Concentrate);
  Fazendo um modelo univariado, ou seja, utilizando somente a variável objetivo % Silica Concentrate (apenas para os modelos de série temporal).

## Slide 18: Considerações sobre a construção dos modelos
Todos os hiperparâmetros dos modelos foram ajustados utilizando a biblioteca Optuna que utiliza a otimização bayesiana para realizar o ajuste.
Os modelos de séries temporais foram feitos para um horizonte de previsão de 24 horas utilizando o conjunto de dados ajustado com periodicidade horária.
Os modelos de regressão foram feitos dividindo os dados de treino (80%) e teste (20%) de forma aleatória.

## Slide 19: Considerações sobre a construção dos modelos
As métricas utilizadas para os resultados dos modelos foram:
Modelos de série temporal:
  RMSE: sensível a erros maiores, devido ao processo de quadratura que a produziu.
  MAE: mede a média da diferença entre o valor real com o predito.
  MAPE: aponta qual a porcentagem do erro sobre os valores reais.
Modelos de regressão:
  R²: representa o percentual da variância dos dados que é explicado pelo modelo. Quanto maior é o valor de R², mais explicativo é o modelo.
  MSE: calcula a média de diferença entre o valor predito com o real.
  RMSE: sensível a erros maiores, devido ao processo de quadratura que a produziu.

## Slide 20: Considerações sobre os resultados iniciais apresentados
Os resultados que serão apresentados serão apenas dos modelos de série temporal e de regressão que obtiveram os melhores desempenhos de acordo com as métricas utilizadas.

## Slide 21: Resultados iniciais – Modelo de Série Temporal
Modelo: Prophet
Variáveis: selecionadas pela correlação de Pearson
Hiperparâmetros:
  growth: 'logistic’
  changepoint_prior_scale: 0,8358
Métricas do modelo:
  RMSE: 0,5676
  MAE: 0,4284
  MAPE: 19,96

## Slide 22: Resultados iniciais – Modelo de Série Temporal
Considerações sobre o modelo Prophet:
  O modelo apresentou valores de métricas que podem ser melhorados.
  Utilizar outras técnicas de seleção de variáveis tais como análise de variância (ANOVA), SHAP, seleção sequencial de atributos (SFS), entre outras.
  Utilizar outros hiperparâmetros do modelo.
  Utilizar outros métodos de interpolação para os períodos faltantes.
  Realizar o tratamento dos outliers.
  Aumentar ou diminuir o horizonte de previsão.
  Se possível, coletar outras variáveis do processo de flotação.

## Slide 23: Resultados iniciais – Modelo de Regressão
Modelo: XGBRegressor
Variáveis: todas as variáveis
Hiperparâmetros:
  learning_rate: 0,6852
  min_split_loss: 0,0059
  max_depth: 6
  min_child_weight: 8
  colsample_bytree: 0,9084
Métricas do modelo:
  R2: 0,9623
  MSE: 0,0480
  RMSE: 0,2191

## Slide 24: Resultados iniciais – Modelo de Regressão
Considerações sobre o modelo XGBRegressor:
  Modelo apresentou resultados satisfatórios, mas podem ser melhorados.
  Utilizar outras técnicas de seleção de variáveis tais como análise de variância (ANOVA), SHAP, seleção sequencial de atributos (SFS), entre outras.
  Utilizar outros hiperparâmetros do modelo.
  Não respeita a ordem da série temporal.
  Realizar o tratamento dos outliers.
  Se possível, coletar outras variáveis do processo de flotação.
  Modelo não respeita a ordem da série temporal.
  Construir o modelo respeitando a ordem da série temporal e adicionar a coluna date (data) como variável do modelo.

## Slide 25: Considerações finais e sugestões
O modelo Prophet apresentou resultados que podem ser melhorados e o modelo XGBRegressor apresentou resultados satisfatórios, mas também pode ser melhorado.
Testar outras técnicas como por exemplo:
  TDNN (Time Delay Neural Network - Rede Neural com entradas atrasadas no tempo).
  Dividir a variável objetivo e realizar uma classificação binária ou multiclasse.
  Utilizar mais camadas no caso de Redes Neurais.
Utilizar outros modelos como Rede Neural CNN, LightGBM, RandomForestRegressor, TimesNet, TimeGPT, entre outros.
Coletar mais amostras e/ou coletar outras variáveis do processo flotação.